Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 10,0т

Основные технические характеристики крана

| Пролет Lп, м | Высота подъема (max), м | С, мм | В | В1 | В2 | Н | Н1**** | Н2* H3* | L1** | L2** | Нагрузка на подкрановый путь, Н не более | Масса*** (без тали), кг не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм, не более |  |  |
| 4,5 | 6, 12, 18 | 1520 | 1940 | 190 | 970 | 853 | _ | 1300 - | 1075 | 1180 | 59347-61595 | 1057 |
| св4,5-7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61590-63840 | 1506 |
| св7,5-10,5 |  | 2020 | 2440 |  | 1220 | 881 | 1111 |  |  |  | 69285-71535 | 3077 |
| св10,5-13,5 |  | 2600 | 3020 |  | 1510 | 1027 | 1255 |  |  |  | 73220-75470 | 3899 |
| св13,5-16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76715-78965 | 4598 |
| св16,5-21 |  | 3980 | 4400 | 195 | 2200 | 1155 | 1325 | - / 1598 | 820 | 1210 | 90646-92895 | 7634 |
| св21-22,5 |  |  |  |  |  |  |  | - / 1648 |  |  | 93820-96070 | 8269 |
| св22,5-25,5 |  | 4980 | 5400 |  | 2700 | 1465 | 1625 | - / 1798 |  |  | 103685-105935 | 10392 |
| св25,5-28,5 |  |  |  |  |  |  |  | - / 1948 |  |  | 109133-111385 | 11482 |

*      Размер определяется типом выбранной тали.

**    При высоте подъема 12, 18м размеры L1 и L2 увеличиваются на 125, 225мм соответственно.

*** Масса крана зависит от длины пролета.

**** Для г/п 10,0т с пролетом Lп ≥ 10,5м.

Рисунок не отражает конкретной конструкции несущей балки, которая определяется грузо-подъемностью и длиной пролета.